| № | Модель | Основные размеры, мм | Макс. момент вращения,Нм | Макс. обороты, мин-1 | Максимальный диаметр отверстия, мм | Посадочные диаметры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |  |
| 1 | СПСГ 8 | 16 | 21 | 8 | 6,5 | 0,5 | 30 000 | 9 | 8 | 0,03 |
| 2 | СПСГ 10-16 | 28 | 45 | 12 | 15,5 | 3,0 | 17 000 | 16 | 10,12,14,16 | 0,13 |
| 3 | СПСГ 10-19 | 35 | 51 | 13 | 19,0 | 5,0 | 13 000 | 19 | 10,12,14,16,18,19 | 0,24 |
| 4 | СПСГ 12-24 | 45 | 55 | 13 | 20,5 | 10,0 | 10 000 | 24 | 12,14,16,18,19,20,22,24 | 0,40 |
| 5 | СПСГ 14-25 | 54 | 55 | 13 | 21,0 | 16,0 | 9 000 | 25 | 14,16,18,19,20,22,24,25 | 0,68 |
| 6 | СПСГ 14-28 | 54 | 64 | 13 | 25,5 | 22,0 | 9 000 | 29 | 14,16,18,19,20,22,24,25,28 | 0,71 |
| 7 | СПСГ 20-35 | 65 | 73 | 19 | 27,0 | 45,0 | 7 000 | 35 | 20,22.5,24,25,28,30,32,35 | 1,22 |
| 8 | СПСГ 25-42 | 84 | 108 | 22 | 43,0 | 90,0 | 5 000 | 42 | 25,25,30,32,35,38,40,42 | 3,00 |
| 9 | СПСГ 30-48 | 96 | 115 | 25 | 45,0 | 150,0 | 5 000 | 48 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 5,00 |
| 10 | СПСГ 35-50 | 115 | 134 | 25 | 54,0 | 200,0 | 5 000 | 54 | 35,38,40,42,45,48,50 | 7,60 |
| 11 | СПСГ 38-65 | 127 | 154 | 26 | 64,0 | 300,0 | 4 200 | 67 | 38,40,42,45,48,50,55,60,65 | 9,00 |
| 12 | СПСГ 45-70 | 157 | 200 | 41 | 79,0 | 542.0 | 4 200 | 73 | 45,48,50,55,60,65,70 | 21,00 |

Силовые пальцевые муфты с резиновой звездочкой

Примечание:

1. Фланцы в позициях 1 и 2  изготовлены из алюминия

2.Фланцы в позициях 3 до 12 изготовлены  из стали 45 или серого чугуна СЧ 18-36

Конические  силовые пальцевые муфты с резиновой звездочкой

| № | Означение | Основные размеры, мм | Макс. момент вращения, Нм | Макс. обороты, мин-1 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |  |  |  |
| 1 | K-СПСГ 9.34-25.4 | 65 | 66 | 10 | 26 | 9,34 | 35 | 6 000 | 0,24 |
| 2 | K-СПСГ 16.6-25.4 | 65 | 66 | 10 | 26 | 17,2 | 35 | 6 000 | 0,23 |

*Примечание

1.Фланцы изготовлены из алюминия

2. Звездочки - твердость по Шору  A70±1 (Возможно изготовление звездочек с различной от указанной твердости)