СИЛОВЫE  ПАЛЬЦЕВЫЕ  МУФТЫ

Силовые пальцевые муфты обеспечивают передачу крутящего момента электродвигателей, гидродвигателей, двигателей внутреннего сгорания к другим ротационным устройствам. Конструкция из трех частей с междинным эластомером обеспечивает компенсацию радиальных и аксиальных смещений, углового наклона осей присоединяемых валов, а также отсутствие параллельности при нулевом зазоре. Эластомер типа “звездочка” изготовлен из уретана и характеризуется высокой устойчивостью к абразивном изнашивании, а также и хорошими амортизационными характеристиками. “Звезды” изготавливаются различной твердостью в зависимости от момента вращения, необходимой амортизации и условий эксплуатации. Сборку этих муфт можно совершить и “наслепую” в узких пространствах, а кроме этого они обеспечивают и электрическую изоляцию. Ступицы изготавливают из стали, алюминия и чугуна – при этом закрепление – цанговое, шпоночное или комбинация из двух способов. Внешние диаметры до 200 мм, а моменты вращения до 25 кНм.

# Силовые пальцевые муфты с пластиковой звездочкой

# См. Дальше..

| № | Модель | Размеры , мм | Момент вращения, Нм | Обороты max, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 max | А | B | C | D | Цвет | nom | max |  |
| 1 | СПСП 9 | 9 | 20 | 30 | 10 | 10 | Синий | 1.2 | 2.4 | 28000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 2.5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 5 | 10 |  |
| 2 | СПСП 14 | 14 | 30 | 35 | 13 | 11 | Синий | 3.2 | 6.5 | 16000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 7.5 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 12.5 | 25 |  |
| 2.1 | СПСП-С 14 | 14 | 30 | 33 | 13 | 11 | Синий | 3.0 | 6.0 | 9000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 6.5 | 12.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 10.0 | 20.0 |  |
| 3 | СПСП 19-24 | 24 | 40 | 66 | 16 | 25 | Синий | 4.9 | 9.7 | 14000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 10 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 17 | 34 |  |
| 4 | СПСП 24-30 | 30 | 55 | 78 | 18 | 30 | Синий | 17 | 34 | 10500 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 35 | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 60 | 120 |  |
| 5 | СПСП 28-38 | 38 | 65 | 90 | 20 | 35 | Синий | 46 | 92 | 8500 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 95 | 190 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 160 | 320 |  |
| 6 | СПСП 38-45 | 45 | 80 | 114 | 24 | 45 | Синий | 93 | 186 | 7200 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 190 | 380 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 325 | 650 |  |
| 7 | СПСП 42-55 | 55 | 95 | 126 | 26 | 50 | Синий | 130 | 260 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 265 | 530 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 450 | 900 |  |
| 8 | СПСП 48-60 | 60 | 105 | 140 | 28 | 56 | Синий | 150 | 300 | 5600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 310 | 620 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 525 | 1050 |  |
| 9 | СПСП 55-70 | 70 | 120 | 160 | 30 | 65 | Синий | 180 | 360 | 4800 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 375 | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 625 | 1300 |  |
| 10 | СПСП 65-75 | 75 | 135 | 185 | 35 | 75 | Синий | 205 | 410 | 4300 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 425 | 850 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 1500 | 3000 |  |
| 11 | СПСП 75-90 | 90 | 160 | 210 | 40 | 85 | Синий | 475 | 950 | 3600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 975 | 1950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 1500 | 3000 |  |
| 12 | СПСП 90-100 | 100 | 200 | 245 | 45 | 100 | Синий | 1175 | 2350 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  | Белый | 2400 | 4800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Красный | 3600 | 7200 |  |

Примечание:

- Е –  звездочка синяя – твердость по Шору А 80

F –  звездочка белая – твердость по Шору А 92

G -  звездочка красная – твердость по Шору А 98

- Фланцы муфт изготовлены из алюминия или стали.

- Фланцы муфты поз. 2.1  изготовлены из Sint C36