СИЛОВЫE СИЛЬФОННЫЕ  МУФТЫ

Означение определенного типа сильфонной муфты по заказу совершают по схеме:

CCC 38  X.X  X/X B

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

| Модель | ССС38 | ССС48 | ССС 65 | ССС 73 | ССС 75 | ССС 92 | ССС 95 | ССС105 | ССС125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T Ном. момент вращения (Нм) | 10 | 18 | 60 | 100 | 80 | 200 | 230 | 300 | 500 |
| A (mm) | 38 | 48 | 65 | 73 | 75 | 92 | 95 | 105 | 125 |
| L (mm) | 92* | 102* | 95* | 140* | 102* | 135* | 95* | 140* | 155* |
| D1/D2 мин-макс (мм) | 6 - 22 | 8 – 27 | 10 – 34 | 12 – 37 | 14 – 42 | 22 – 42 | 22 – 45 | 30 – 60 | 35 – 60 |
| Maкс. обороты (мин-1) | 12 000 | 10 000 | 7800 | 6800 | 6600 | 6200 | 6100 | 5800 | 4800 |
| Осевое смещение валов s (mm) | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
| Рад. смещение валов r (мм) | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,12 | 0,25 | 0,3 |
| Доп. наклон осей, (град) | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |

Примечание:

*    Размер “L” подлежит  уточнению в зависимости от конструктивного          решения фланцев.